Auswertung der negativen Börsenwerte

| Jahr | Summe negativer Börsenwert | Summe Energie mit negativen Börsenwert | Durchschnitts-Börsenpreis | Stunden mit negativen Börsenwert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | -31.403.398 € | 2,17 TWh | -14,47 €/MWh | 64 h/a |
| 2014 | -41.511.253 € | 2,59 TWh | -16,03 €/MWh | 64 h/a |
| 2015 | -44.223.893 € | 4,77 TWh | -9,27 €/MWh | 126 h/a |
| 2016 | -68.270.630 € | 3,64 TWh | -18,76 €/MWh | 97 h/a |
| Aug.2017 | -54.741.625 € | 2,14 TWh | -25,58 €/MWh | 56 h/a |

| Aug 2017 | Load D | Wind | Solar | Wind + Solar | Proz. der Nennleist. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| inst. Nennleistung |  | 53.164MW | 42.438MW | 95.602MW |  |
| Max | 68.834MW | 27.701MW | 25.572MW | 45.310MW | 47,39% |
| Mittelwert | 52.562MW | 7.513MW | 6.187MW | 13.700MW | 14,33% |
| Min | 33.559MW | 353MW | 0MW | 950MW | 0,99% |
| Summe Monat | 39.106GWh | 5.590GWh | 4.603GWh | 10.193GWh | 26,06% |

Darstellung bei einer Verdreifachung der Nennleistung von Wind und Solar

| Aug 2017 | Wind | Solar | Wind + Solar | Proz. der Nennleist. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| inst. Nennleistung | 53.164MW | 42.438MW | 95.602MW | 100,0% |
| max. Einspeiseleistung | 27.701MW | 25.572MW | 45.310MW | 47,4% |
| Mittelwert | 7.513MW | 6.187MW | 13.700MW | 14,3% |
| min. Einspeiseleistung | 353MW | 0MW | 950MW | 0,99% |
| Summe | 5.590GWh | 4.603GWh | 10.193MW |  |

| Summe der erzeugten Energie | 10.193GWh |
| --- | --- |
| Verteilung der Einspeisung nach Klassen |
| 0% bis 10% NL | 303,25 h | 40,8% |
| 11% bis 20% NL | 236,25 h | 31,8% |
| 21% bis 30% NL | 157,75 h | 21,2% |
| 31% bis 40% NL | 38,00 h | 5,1% |
| größer 40% | 8,75 h | 1,2% |
| Summe | 744,00 h | 100,0% |

| Aug 2017 | Kennzahlen Wind | Proz. der Nennleist. |  | Summe der erzeugten Energie | 5.590GWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verteilung der Einspeisung nach Klassen |
| inst. Nennleistung | 53.164MW | 100,0% |  | 0% bis 10% NL | 303,75 h | 40,8% |
| max. Einspeiseleistung | 27.701MW | 52,1% |  | 11% bis 30% NL | 400,75 h | 53,9% |
| Mittelwert | 7.513MW | 14,1% |  | 31% bis 50% NL | 33,25 h | 4,5% |
| min. Einspeiseleistung | 353MW | 0,66% |  | 51% bis 70% NL | 6,25 h | 0,8% |
| Summe | 5.590,0GWh |  |  | größer 70% | 0,00 h | 0,0% |
|  |  |  |  | Summe Stunden | 744,00 h | 100,0% |

| Aug 2017 | Kennzahlen Solar | Proz. der Nennleist. |  | Summe der erzeugten Energie | 4.603GWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verteilung der Einspeisung nach Klassen |
| inst. Nennleistung | 42.438MW | 100,0% |  | Einsp. = 0 MW | 280,50 h | 37,7% |
| max. Einspeiseleistung | 25.572MW | 60,3% |  | 1% bis 20% NL | 216,75 h | 29,1% |
| Mittelwert | 6.187MW | 14,6% |  | 21% bis 40% NL | 135,75 h | 18,2% |
| min. Einspeiseleistung | 0MW | 0,0% |  | größer 40% | 111,00 h | 14,9% |
| Summe | 4.603GWh |  |  | Summe | 744,00 h | 100,0% |

| Aug.2017 | Wind + Solar EEG-Wert | Wind + Solar Börsenwert EEX | Differenz EEX-Wert - EEG-Wert | EEX Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Max / h | 8.016.120,0 € | 1.081.083,0 € |  | 61,36 €/MWh |
| Mittel / h | 2.462.356,7 € | 391.363,5 € |  | 30,85 €/MWh |
| Min /h | 97.964,0 € | -480.746,5 € |  | -14,35 €/MWh |
| Summe Mon. | 1.831.993.395,3 € | 291.174.447,7 € | -1.540.818.947,6 € |  |