Diese Grafiken und Tabellen sind zu Unterrichtszwecken und privater Nutzung freigegeben  Rolf Schuster

| Dez 2017 | Load D | Wind | Solar | Wind + Solar | Proz. der Nennleist. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| inst. Nennleistung |  | 55.039MW | 42.718MW | 97.757MW |  |
| Max | 79.292MW | 38.529MW | 9.740MW | 42.608MW | 43,59% |
| Mittelwert | 59.011MW | 19.980MW | 664MW | 20.644MW | 21,12% |
| Min | 37.688MW | 1.293MW | 0MW | 1.293MW | 1,32% |
| Summe Monat | 43.904GWh | 14.865GWh | 494GWh | 15.359GWh | 34,98% |

Darstellung bei einer Verdreifachung der Nennleistung von Wind und Solar

| Dez 2017 | Wind | Solar | Wind + Solar | Proz. der Nennleist. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| inst. Nennleistung | 55.039MW | 42.718MW | 97.757MW | 100,0% |
| max. Einspeiseleistung | 38.529MW | 9.740MW | 42.608MW | 43,6% |
| Mittelwert | 19.980MW | 664MW | 20.644MW | 21,1% |
| min. Einspeiseleistung | 1.293MW | 0MW | 1.293MW | 1,32% |
| Summe | 14.865GWh | 494GWh | 15.359MW |  |

| Summe der erzeugten Energie | 15.359GWh |
| --- | --- |
| Verteilung der Einspeisung nach Klassen |
| 0% bis 10% NL | 153,00 h | 20,6% |
| 11% bis 20% NL | 155,25 h | 20,9% |
| 21% bis 30% NL | 263,25 h | 35,4% |
| 31% bis 40% NL | 160,25 h | 21,5% |
| größer 40% | 12,25 h | 1,6% |
| Summe | 744,00 h | 100,0% |

| Dez 2017 | Kennzahlen Wind | Proz. der Nennleist. |  | Summe der erzeugten Energie | 14.865GWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verteilung der Einspeisung nach Klassen |
| inst. Nennleistung | 55.039MW | 100,0% |  | 0% bis 10% NL | 104,50 h | 14,0% |
| max. Einspeiseleistung | 38.529MW | 70,0% |  | 11% bis 30% NL | 179,00 h | 24,1% |
| Mittelwert | 19.980MW | 36,3% |  | 31% bis 50% NL | 236,50 h | 31,8% |
| min. Einspeiseleistung | 1.293MW | 2,349% |  | 51% bis 70% NL | 223,75 h | 30,1% |
| Summe | 14.865,0GWh |  |  | größer 70% | 0,25 h | 0,03% |
|  |  |  |  | Summe Stunden | 744,00 h | 100,0% |

| Dez 2017 | Kennzahlen Solar | Proz. der Nennleist. |  | Summe der erzeugten Energie | 494GWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verteilung der Einspeisung nach Klassen |
| inst. Nennleistung | 42.718MW | 100,0% |  | Einsp. = 0 MW | 484,25 h | 65,1% |
| max. Einspeiseleistung | 9.740MW | 22,8% |  | 1% bis 20% NL | 256,50 h | 34,5% |
| Mittelwert | 664MW | 1,6% |  | 21% bis 40% NL | 3,25 h | 0,4% |
| min. Einspeiseleistung | 0MW | 0,0% |  | größer 40% | 0,00 h | 0,0% |
| Summe | 494GWh |  |  | Summe | 744,00 h | 100,0% |

| Dez.2017 | Wind + Solar EEG-Wert | Wind + Solar Börsenwert EEX | Differenz EEX-Wert - EEG-Wert | EEX Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Max / h | 5.533.660,0 € | 1.510.614,1 € |  | 85,69 €/MWh |
| Mittel / h | 1.874.854,1 € | 476.066,1 € |  | 30,77 €/MWh |
| Min /h | 108.595,2 € | -2.250.554,6 € |  | -61,41 €/MWh |
| Summe Mon. | 1.394.891.474,3 € | 354.193.185,5 € | -1.040.698.288,8 € |  |