Diese Grafiken und Tabellen sind zu Unterrichtszwecken und privater Nutzung freigegeben  Rolf Schuster

| Nov 2017 | Load D | Wind | Solar | Wind + Solar | Proz. der Nennleist. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| inst. Nennleistung |  | 54.760MW | 42.656MW | 97.416MW |  |
| Max | 77.782MW | 36.064MW | 10.675MW | 42.149MW | 43,27% |
| Mittelwert | 60.268MW | 14.448MW | 1.155MW | 15.602MW | 16,02% |
| Min | 38.308MW | 670MW | 0MW | 670MW | 0,69% |
| Summe Monat | 43.393GWh | 10.402GWh | 831GWh | 11.234GWh | 25,89% |

Darstellung bei einer Verdreifachung der Nennleistung von Wind und Solar

| Nov 2017 | Wind | Solar | Wind + Solar | Proz. der Nennleist. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| inst. Nennleistung | 54.760MW | 42.656MW | 97.416MW | 100,0% |
| max. Einspeiseleistung | 36.064MW | 10.675MW | 42.149MW | 43,3% |
| Mittelwert | 14.448MW | 1.155MW | 15.602MW | 16,0% |
| min. Einspeiseleistung | 670MW | 0MW | 670MW | 0,69% |
| Summe | 10.402GWh | 831GWh | 11.234MW |  |

| Summe der erzeugten Energie | 11.234GWh |
| --- | --- |
| Verteilung der Einspeisung nach Klassen |
| 0% bis 10% NL | 240,00 h | 33,3% |
| 11% bis 20% NL | 244,75 h | 34,0% |
| 21% bis 30% NL | 152,75 h | 21,2% |
| 31% bis 40% NL | 77,50 h | 10,8% |
| größer 40% | 5,00 h | 0,7% |
| Summe | 720,00 h | 100,0% |

| Nov 2017 | Kennzahlen Wind | Proz. der Nennleist. |  | Summe der erzeugten Energie | 10.402GWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verteilung der Einspeisung nach Klassen |
| inst. Nennleistung | 54.760MW | 100,0% |  | 0% bis 10% NL | 150,50 h | 20,9% |
| max. Einspeiseleistung | 36.064MW | 65,9% |  | 11% bis 30% NL | 290,50 h | 40,3% |
| Mittelwert | 14.448MW | 26,4% |  | 31% bis 50% NL | 178,25 h | 24,8% |
| min. Einspeiseleistung | 670MW | 1,223% |  | 51% bis 70% NL | 100,75 h | 14,0% |
| Summe | 10.402,4GWh |  |  | größer 70% | 0,00 h | 0,00% |
|  |  |  |  | Summe Stunden | 720,00 h | 100,0% |

| Nov 2017 | Kennzahlen Solar | Proz. der Nennleist. |  | Summe der erzeugten Energie | 831GWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verteilung der Einspeisung nach Klassen |
| inst. Nennleistung | 42.656MW | 100,0% |  | Einsp. = 0 MW | 440,50 h | 61,2% |
| max. Einspeiseleistung | 10.675MW | 25,0% |  | 1% bis 20% NL | 268,75 h | 37,3% |
| Mittelwert | 1.155MW | 2,7% |  | 21% bis 40% NL | 10,75 h | 1,5% |
| min. Einspeiseleistung | 0MW | 0,0% |  | größer 40% | 0,00 h | 0,0% |
| Summe | 831GWh |  |  | Summe | 720,00 h | 100,0% |

| Nov.2017 | Wind + Solar EEG-Wert | Wind + Solar Börsenwert EEX | Differenz EEX-Wert - EEG-Wert | EEX Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Max / h | 5.257.372,8 € | 1.439.484,5 € |  | 124,29 €/MWh |
| Mittel / h | 1.555.354,2 € | 503.653,8 € |  | 40,37 €/MWh |
| Min /h | 56.238,0 € | -903,0 € |  | -0,03 €/MWh |
| Summe Mon. | 1.119.855.042,7 € | 362.630.748,3 € | -757.224.294,4 € |  |