| Sep 2017 | Load D | Wind | Solar | Wind + Solar | Proz. der Nennleist. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| inst. Nennleistung |  | 53.374MW | 42.591MW | 95.965MW |  |
| Max | 72.903MW | 38.365MW | 23.327MW | 49.697MW | 51,79% |
| Mittelwert | 53.534MW | 8.862MW | 4.277MW | 13.139MW | 13,69% |
| Min | 33.683MW | 296MW | 0MW | 559MW | 0,58% |
| Summe Monat | 38.544GWh | 6.380GWh | 3.080GWh | 9.460GWh | 24,54% |

Darstellung bei einer Verdreifachung der Nennleistung von Wind und Solar

| Sep 2017 | Wind | Solar | Wind + Solar | Proz. der Nennleist. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| inst. Nennleistung | 53.374MW | 42.591MW | 95.965MW | 100,0% |
| max. Einspeiseleistung | 38.365MW | 23.327MW | 49.697MW | 51,8% |
| Mittelwert | 8.862MW | 4.277MW | 13.139MW | 13,7% |
| min. Einspeiseleistung | 296MW | 0MW | 559MW | 0,58% |
| Summe | 6.380GWh | 3.080GWh | 9.460MW |  |

| Summe der erzeugten Energie | 9.460GWh |
| --- | --- |
| Verteilung der Einspeisung nach Klassen |
| 0% bis 10% NL | 343,25 h | 47,7% |
| 11% bis 20% NL | 196,50 h | 27,3% |
| 21% bis 30% NL | 122,25 h | 17,0% |
| 31% bis 40% NL | 44,50 h | 6,2% |
| größer 40% | 13,50 h | 1,9% |
| Summe | 720,00 h | 100,0% |

| Sep 2017 | Kennzahlen Wind | Proz. der Nennleist. |  | Summe der erzeugten Energie | 6.380GWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verteilung der Einspeisung nach Klassen |
| inst. Nennleistung | 53.374MW | 100,0% |  | 0% bis 10% NL | 373,25 h | 51,8% |
| max. Einspeiseleistung | 38.365MW | 71,9% |  | 11% bis 30% NL | 193,00 h | 26,8% |
| Mittelwert | 8.862MW | 16,6% |  | 31% bis 50% NL | 115,25 h | 16,0% |
| min. Einspeiseleistung | 296MW | 0,555% |  | 51% bis 70% NL | 35,50 h | 4,9% |
| Summe | 6.380,4GWh |  |  | größer 70% | 3,00 h | 0,42% |
|  |  |  |  | Summe Stunden | 720,00 h | 100,0% |

| Sep 2017 | Kennzahlen Solar | Proz. der Nennleist. |  | Summe der erzeugten Energie | 3.080GWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verteilung der Einspeisung nach Klassen |
| inst. Nennleistung | 42.591MW | 100,0% |  | Einsp. = 0 MW | 328,00 h | 45,6% |
| max. Einspeiseleistung | 23.327MW | 54,8% |  | 1% bis 20% NL | 210,50 h | 29,2% |
| Mittelwert | 4.277MW | 10,0% |  | 21% bis 40% NL | 161,75 h | 22,5% |
| min. Einspeiseleistung | 0MW | 0,0% |  | größer 40% | 19,75 h | 2,7% |
| Summe | 3.080GWh |  |  | Summe | 720,00 h | 100,0% |

| Sep.2017 | Wind + Solar EEG-Wert | Wind + Solar Börsenwert EEX | Differenz EEX-Wert - EEG-Wert | EEX Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Max / h | 7.220.086,0 € | 1.262.676,8 € |  | 57,00 €/MWh |
| Mittel / h | 2.010.405,4 € | 403.050,4 € |  | 34,35 €/MWh |
| Min /h | 46.956,0 € | -298.538,2 € |  | -11,04 €/MWh |
| Summe Mon. | 1.447.491.878,8 € | 290.196.265,1 € | -1.157.295.613,7 € |  |