Diese Grafiken und Tabellen sind zu Unterrichtszwecken und privater Nutzung freigegeben  Rolf Schuster

| Feb 2018 | Load D | Wind | Solar | Wind + Solar | Proz. der Nennleist. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| inst. Nennleistung |  | 55.905MW | 43.262MW | 99.166MW |  |
| Max | 77.060MW | 33.411MW | 19.923MW | 47.736MW | 48,14% |
| Mittelwert | 61.573MW | 12.108MW | 2.725MW | 14.834MW | 14,96% |
| Min | 41.967MW | 237MW | 0MW | 537MW | 0,54% |
| Summe Monat | 41.377GWh | 8.137GWh | 1.832GWh | 9.968GWh | 24,09% |

Darstellung bei einer Verdreifachung der Nennleistung von Wind und Solar

| Feb 2018 | Wind | Solar | Wind + Solar | Proz. der Nennleist. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| inst. Nennleistung | 55.905MW | 43.262MW | 99.166MW | 100,0% |
| max. Einspeiseleistung | 33.411MW | 19.923MW | 47.736MW | 48,1% |
| Mittelwert | 12.108MW | 2.725MW | 14.834MW | 15,0% |
| min. Einspeiseleistung | 237MW | 0MW | 537MW | 0,54% |
| Summe | 8.137GWh | 1.832GWh | 9.968MW |  |

| Summe der erzeugten Energie | 9.968GWh |
| --- | --- |
| Verteilung der Einspeisung nach Klassen |
| 0% bis 10% NL | 242,50 h | 36,1% |
| 11% bis 20% NL | 244,75 h | 36,4% |
| 21% bis 30% NL | 142,25 h | 21,2% |
| 31% bis 40% NL | 34,25 h | 5,1% |
| größer 40% | 8,25 h | 1,2% |
| Summe | 672,00 h | 100,0% |

| Feb 2018 | Kennzahlen Wind | Proz. der Nennleist. |  | Summe der erzeugten Energie | 8.137GWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verteilung der Einspeisung nach Klassen |
| inst. Nennleistung | 55.905MW | 100,0% |  | 0% bis 10% NL | 181,00 h | 26,9% |
| max. Einspeiseleistung | 33.411MW | 59,8% |  | 11% bis 30% NL | 296,75 h | 44,2% |
| Mittelwert | 12.108MW | 21,7% |  | 31% bis 50% NL | 171,25 h | 25,5% |
| min. Einspeiseleistung | 237MW | 0,424% |  | 51% bis 70% NL | 23,00 h | 3,4% |
| Summe | 8.136,9GWh |  |  | größer 70% | 0,00 h | 0,00% |
|  |  |  |  | Summe Stunden | 672,00 h | 100,0% |

| Feb 2018 | Kennzahlen Solar | Proz. der Nennleist. |  | Summe der erzeugten Energie | 1.832GWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verteilung der Einspeisung nach Klassen |
| inst. Nennleistung | 43.262MW | 100,0% |  | Einsp. = 0 MW | 376,75 h | 56,1% |
| max. Einspeiseleistung | 19.923MW | 46,1% |  | 1% bis 20% NL | 206,75 h | 30,8% |
| Mittelwert | 2.725MW | 6,3% |  | 21% bis 40% NL | 78,75 h | 11,7% |
| min. Einspeiseleistung | 0MW | 0,0% |  | größer 40% | 9,75 h | 1,5% |
| Summe | 1.832GWh |  |  | Summe | 672,00 h | 100,0% |

| Feb.2018 | Wind + Solar EEG-Wert | Wind + Solar Börsenwert EEX | Differenz EEX-Wert - EEG-Wert | EEX Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Max / h | 7.737.021,2 € | 1.523.342,4 € |  | 79,06 €/MWh |
| Mittel / h | 1.823.852,6 € | 546.201,6 € |  | 40,12 €/MWh |
| Min /h | 50.288,4 € | -693.553,3 € |  | -15,08 €/MWh |
| Summe Mon. | 1.225.628.948,3 € | 367.047.445,1 € | -858.581.503,2 € |  |