Diese Grafiken und Tabellen sind zu Unterrichtszwecken und privater Nutzung freigegeben  Rolf Schuster

| Mrz 2019 | Load D | Wind | Solar | Wind + Solar | Proz. der Nennleist. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| inst. Nennleistung |  | 58.892MW | 46.649MW | 105.541MW |  |
| Max | 74.213MW | 46.513MW | 27.966MW | 54.537MW | 51,67% |
| Mittelwert | 57.929MW | 22.444MW | 4.237MW | 26.681MW | 25,28% |
| Min | 29.397MW | 1.338MW | 0MW | 3.120MW | 2,96% |
| Summe Monat | 43.041GWh | 16.676GWh | 3.148GWh | 19.824GWh | 25,28% |

Darstellung bei einer Verdreifachung der Nennleistung von Wind und Solar

| Mrz 2019 | Wind | Solar | Wind + Solar | Proz. der Nennleist. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| inst. Nennleistung | 58.892MW | 46.649MW | 105.541MW | 100,0% |
| max. Einspeiseleistung | 46.513MW | 27.966MW | 54.537MW | 51,7% |
| Mittelwert | 22.444MW | 4.237MW | 26.681MW | 25,3% |
| min. Einspeiseleistung | 1.338MW | 0MW | 3.120MW | 2,96% |
| Summe | 16.676GWh | 3.148GWh | 19.824GWh |  |

| Summe der erzeugten Energie | 19.824GWh |
| --- | --- |
| Verteilung der Einspeisung nach Klassen |
| 0% bis 10% NL | 143,25 h | 19,3% |
| 11% bis 20% NL | 138,00 h | 18,6% |
| 21% bis 30% NL | 142,75 h | 19,2% |
| 31% bis 40% NL | 214,00 h | 28,8% |
| größer 40% | 105,00 h | 14,1% |
| Summe | 743,00 h | 100,0% |

| Mrz 2019 | Kennzahlen Wind | Kennzahlen Onshore | Kennzahlen Offshore | Proz. der Nennleist. | Proz. der Nennleist. | Proz. der Nennleist. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| inst. Nennleistung | 58.892MW | 52.685MW | 6.198MW | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| max. Einspeiseleistung | 46.513MW | 41.021MW | 5.961MW | 79,0% | 77,9% | 96,2% |
| Mittelwert | 22.444MW | 19.022MW | 3.422MW | 38,1% | 36,1% | 55,2% |
| min. Einspeiseleistung | 1.338MW | 619MW | 178MW | 2,272% | 1,175% | 2,866% |
| Summe | 16.676,2GWh | 14.133,5GWh | 2.542,7GWh |  |  |  |

| Summe der erzeugten Energie | 16.676GWh |
| --- | --- |
| Verteilung der Einspeisung nach Klassen |
| 0% bis 10% NL | 80,25 h | 10,8% |
| 11% bis 30% NL | 248,00 h | 33,4% |
| 31% bis 50% NL | 122,75 h | 16,5% |
| 51% bis 70% NL | 236,50 h | 31,8% |
| größer 70% | 55,50 h | 7,47% |
| Summe Stunden | 743,00 h | 100,0% |

| Mrz 2019 | Kennzahlen Solar | Proz. der Nennleist. |  | Summe der erzeugten Energie | 3.148GWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verteilung der Einspeisung nach Klassen |
| inst. Nennleistung | 46.649MW | 100,0% |  | Einsp. = 0 MW | 360,50 h | 48,5% |
| max. Einspeiseleistung | 27.966MW | 59,9% |  | 1% bis 20% NL | 240,50 h | 32,4% |
| Mittelwert | 4.237MW | 9,1% |  | 21% bis 40% NL | 101,25 h | 13,6% |
| min. Einspeiseleistung | 0MW | 0,0% |  | größer 40% | 40,75 h | 5,5% |
| Summe | 3.148GWh |  |  | Summe | 743,00 h | 100,0% |

| Mrz.2019 | Wind + Solar EEG-Wert | Wind + Solar Börsenwert EEX | Differenz EEX-Wert - EEG-Wert | EEX Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Max / h | 8.811.034,8 € | 1.652.985,6 € |  | 57,84 €/MWh |
| Mittel / h | 3.139.396,3 € | 565.166,2 € |  | 25,92 €/MWh |
| Min /h | 262.080,0 € | -2.206.433,4 € |  | -54,27 €/MWh |
| Summe Mon. | 2.332.571.459,1 € | 419.918.461,5 € | -1.912.652.997,6 € |  |