Diese Grafiken und Tabellen sind zu Unterrichtszwecken und privater Nutzung freigegeben  Rolf Schuster

| Apr 2019 | Load D | Wind | Solar | Wind + Solar | Proz. der Nennleist. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| inst. Nennleistung |  | 58.952MW | 46.679MW | 105.631MW |  |
| Max | 68.200MW | 37.062MW | 30.219MW | 56.423MW | 53,41% |
| Mittelwert | 54.030MW | 12.898MW | 7.099MW | 19.998MW | 18,93% |
| Min | 33.786MW | 757MW | 0MW | 3.182MW | 3,01% |
| Summe Monat | 38.902GWh | 9.287GWh | 5.112GWh | 14.398GWh | 18,93% |

Darstellung bei einer Verdreifachung der Nennleistung von Wind und Solar

| Apr 2019 | Wind | Solar | Wind + Solar | Proz. der Nennleist. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| inst. Nennleistung | 58.952MW | 46.679MW | 105.631MW | 100,0% |
| max. Einspeiseleistung | 37.062MW | 30.219MW | 56.423MW | 53,4% |
| Mittelwert | 12.898MW | 7.099MW | 19.998MW | 18,9% |
| min. Einspeiseleistung | 757MW | 0MW | 3.182MW | 3,01% |
| Summe | 9.287GWh | 5.112GWh | 14.398GWh |  |

| Summe der erzeugten Energie | 14.398GWh |
| --- | --- |
| Verteilung der Einspeisung nach Klassen |
| 0% bis 10% NL | 139,25 h | 19,3% |
| 11% bis 20% NL | 292,00 h | 40,6% |
| 21% bis 30% NL | 195,00 h | 27,1% |
| 31% bis 40% NL | 70,00 h | 9,7% |
| größer 40% | 23,75 h | 3,3% |
| Summe | 720,00 h | 100,0% |

| Apr 2019 | Kennzahlen Wind | Kennzahlen Onshore | Kennzahlen Offshore | Proz. der Nennleist. | Proz. der Nennleist. | Proz. der Nennleist. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| inst. Nennleistung | 58.952MW | 52.745MW | 6.198MW | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| max. Einspeiseleistung | 37.062MW | 31.428MW | 5.859MW | 62,9% | 59,6% | 94,5% |
| Mittelwert | 12.898MW | 10.521MW | 2.377MW | 21,9% | 19,9% | 38,4% |
| min. Einspeiseleistung | 757MW | 714MW | 37MW | 1,284% | 1,353% | 0,597% |
| Summe | 9.286,7GWh | 7.575,2GWh | 1.711,5GWh |  |  |  |

| Summe der erzeugten Energie | 9.287GWh |
| --- | --- |
| Verteilung der Einspeisung nach Klassen |
| 0% bis 10% NL | 106,25 h | 14,8% |
| 11% bis 30% NL | 470,25 h | 65,3% |
| 31% bis 50% NL | 113,00 h | 15,7% |
| 51% bis 70% NL | 30,50 h | 4,2% |
| größer 70% | 0,00 h | 0,00% |
| Summe Stunden | 720,00 h | 100,0% |

| Apr 2019 | Kennzahlen Solar | Proz. der Nennleist. |  | Summe der erzeugten Energie | 5.112GWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verteilung der Einspeisung nach Klassen |
| inst. Nennleistung | 46.679MW | 100,0% |  | Einsp. = 0 MW | 291,00 h | 40,4% |
| max. Einspeiseleistung | 30.219MW | 64,7% |  | 1% bis 20% NL | 188,25 h | 26,1% |
| Mittelwert | 7.099MW | 15,2% |  | 21% bis 40% NL | 130,75 h | 18,2% |
| min. Einspeiseleistung | 0MW | 0,0% |  | größer 40% | 110,00 h | 15,3% |
| Summe | 5.112GWh |  |  | Summe | 720,00 h | 100,0% |

| Apr.2019 | Wind + Solar EEG-Wert | Wind + Solar Börsenwert EEX | Differenz EEX-Wert - EEG-Wert | EEX Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Max / h | 9.841.703,0 € | 1.626.882,3 € |  | 59,78 €/MWh |
| Mittel / h | 3.184.168,2 € | 601.233,1 € |  | 33,32 €/MWh |
| Min /h | 330.067,0 € | -3.453.747,3 € |  | -83,01 €/MWh |
| Summe Mon. | 2.292.601.080,0 € | 432.887.838,7 € | -1.859.713.241,3 € |  |